Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

인클로저 공조에 대한 리탈의 팁

냉각 출력, 충분한 걸까요?

최근 기계가 고장이 났을 때 다음과 같은 질문을 떠올린다. 사용하고 있는 냉각 시스템의 요구사항을 충족시키고 모든 작동 및 주변 조건에서 열이 발산되도록 보장하는가? 리탈은 일련의 간단한 점검을 통해 기존 인클로저의 공조 평가 방법에 대한 실용적인 정보를 제공한다.

헤르본, 2018년 05월 17일 - 전형적인 인클로저 공조 시스템은 인클로저 내부 온도가 35°C에 맞게 설계돼있다. 즉, 냉각 장치의 성능은 모든 모터 부하 조건과 기계가 놓여진 위치에 따른 모든 주변 조건에서 인클로저 균등한 내부 온도 35°C 유지를 보장할 수 있을만큼 충분해야 한다.

온도 센서의 위치

인클로저 내부의 온도 측정은 인클로저 공조를 평가하는데 활용할 수 있다. 이를 위해, 온도 센서는 온도가 중요한 구성요소(일반적으로 주파수 변환기)의 냉각 공기 개구부에 배치하고 온도의 변화추이를 오랜 시간 동안 관찰한다. 만약 40°C를 넘는 온도가 이 위치에서 기록되면 냉각 장치의 냉각 출력은 충분하지 않거나 혹은 인클로저 내 냉각 공기 경로가 제 기능을 하지 못하는 것이다. 후자의 경우는 냉각 공기가 온도에 민감한 구성 요소에 닿지(또는 부분적으로만 도달) 않는 것을 의미한다.

냉각 장치의 제어 작동 확인

인클로저 공조 시스템의 또 다른 손쉬운 확인 방법은 냉각 장치의 제어 작동을 관찰하는 것이다. 리탈의 Blue e+ 냉각 장치와 같은 속도 제어형 냉각 장치와는 달리 기존의 인클로저 냉각 장치는 인클로저 내부의 온도가 35°C를 초과했을 때 냉각 작동의 투 포인트 조절로 시작하고, 정지 온도 30°C가 달성되면 작동을 멈춘다. (일반적인 히스테리시스는 5K)

만약 냉각 장치가 정지 온도에 도달하지 못하면 장치는 계속 작동한다. 따라서 계속된 작동은 기존 제어형 냉각 장치가 충분한 냉각 출력을 가지지 못했음을 나타낸다. 이는 인클로저 내부에 설치된 구성품으로 차가운 공기의 알맞은 공급을 부족하게 한다. 냉각 장치의 작동 조건을 결정하기 위해서는 장치를 만지는 것만으로 확인할 수 있다. 냉각 장치의 컴프레서는 냉기 생산 중에 작동하며 냉각 장치 하우징의 약한 진동을 수반하기 때문에 쉽게 감지할 수 있다. 다른 방법으로는 외부 공기 회로의 냉각 장치 배기 온도를 측정할 수 있다. 냉각 작동이 활성화된 동안 배기 온도는 주위 온도보다 상당히 높다(즉, 10 ~ 40 ℃).

핫 스팟 (국소부위 열화 현상) 파악

인클로저 공조 시스템의 개략적 점검은 적외선 온도 측정 기록 장치로 수행할 수도 있다. 인클로저 내부에 설치된 구성품의 표면 온도는 적외선 카메라로 기록된다. 만약 온도가 상당히 높은 핫 스폿("hot spots")이 발견되면 해당 지점에 충분한 냉각 공기가 공급되지 않음을 나타낸다.

(1,366자)

이미지 설명

사진 1 (fri131307000.tif): 여기서 보여지는 리탈의 TopTherm 냉각 장치와 같은 일반적인 인클로저 공조 시스템은 인클로저 내부 온도가 35°C에 맞게 설계돼있다.

사진 2 (fri172002100.jpg): 인클로저 공조 시스템의 개략적 점검은 적외선 온도 측정 기록 장치로 수행할 수도 있다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤센(Hesse) 주 헤르본(Herborn)에 본사가 위치한 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)은 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라, 소프트웨어 및 서비스에 대하여 세계적인 선두 시스템 공급 기업으로 손꼽힌다. 운송 산업, 전력 발전, 기계 및 설비 엔지니어링, IT와 텔레콤 등 수직적 부문을 포함한 다양한 산업 및 IT 분야 전반의 세계 유수 고객사가 리탈이 만들어 낸 시스템을 적용하고 있다. 58개의 지사에서 만여 명의 직원이 전세계에서 활약하고 있다.

리탈의 광범위한 제품군에는 모듈형 인프라 솔루션부터 물리적 데이터 및 시스템 보안의 혁신적인 컨셉트를 보유한 에너지 효율적 데이터 센터가 포함된다. 리탈 오토메이션 시스템(Rittal Automation Systems)이 스위치기어 제조 자동화 시스템을 제안할 때 선두 소프트웨어 공급 기업 이플랜(Eplan)과 시디온(Cideon)의 통섭(統攝) 엔지니어링 솔루션의 공급으로 가치사슬을 완성한다.

1961년 독일 헤르본(Herborn)에서 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)에 속한 그룹 계열사 중에서 가장 큰 기업이다. 로 그룹은 18개의 생산시설, 78개의 자회사를 보유하고 전세계를 무대로 활약하고 있다. 로 그룹의 전체 계열사에는 11,500여명의 직원이 고용되어 있으며 2017년 한 해에 22억 유로의 총수입을 기록했다.

더 많은 정보는 www.rittal.co.kr과 www.friedhelm-loh-group.com에서 확인.