Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

리탈, 신규 IT 냉각 솔루션 선보여

단독 랙에서부터 전체 데이터 센터에 이르는 모든 엣지 시나리오를 위한 냉각

- 세계 최초로 35kW 냉각 출력을 가진 하이브리드 시스템

- 그 밖의 하이라이트: 20kW 및 35kW 출력을 가진 냉매 기반 솔루션과 습도가 높은 환경용 차세대 물 기반 IT 냉각 시스템

- 높은 등급의 리던던시(redundancy)로 엣지 솔루션이 요구하는 높은 가동시간을 보장

헤르본/하노버, 2018년 06월 12일 - 리탈은 자사의 냉매 기반 IT 냉각 솔루션에 20kW와 35kW 출력을 추가했다. 결과적으로 현재 가용한 솔루션의 범주는 3~55kW이다. 이 솔루션 범주에는 에너지 효율을 높이는 비간접 프리 쿨링을 활성화 시키는 세계 최초 35kW 하이브리드 버전이 포함된다. 이는 오늘날 중단없는 데이터 흐름을 보장해야 하는 최첨단 엣지 컴퓨팅 솔루션에 특히 중요한 높은 가동시간에 대한 IT 인프라의 요구를 충족시킨다.

적합한 조건에서 자연 냉각하는 하이브리드 솔루션

혁신적인 액체 냉각 패키지(LCP) DX/FC 하이브리드는 냉매 회로(DX= direct expansion, 직접 확장)와 분리형 물 회로(CW= cold water, 냉수) 두 가지 모두를 가지고 있다. 이는 솔루션이 외부 온도에 따라 필요한 냉각 출력을 매우 효율적으로 생성할 수 있음을 의미한다. 특히 외부 온도가 낮을 때 자동으로 간접 프리 쿨링을 사용하기 때문에 주변 온도가 낮거나 온화한 곳에 경제적인 솔루션이다. 이러한 솔루션은 통합형 프리 쿨러가 장착된 외부 하이브리드 콘덴서 덕분에 가능하다. 간접 프리 쿨링을 사용하면 운영 비용이 절감된다.

효율적이고 공간을 적게 차지하는 냉매 기반 솔루션

열반형 냉각을 위한 신규 LCP DX 솔루션은 20kW와 35kW 출력을 가지고 있고, 중소규모의 환경에 적합하다. 두 출력 장치 모두 인버터 제어형이고 IT 하드웨어 냉각에 이상적이며 최대 약 2K(kelvin)의 편차로 서버에 흡입되는 공기 온도를 정확히 조절할 수 있다. 냉각 출력은 랙의 열 손실에 따라 계속해서 조정되고 이는 냉각에 사용되는 에너지 소비를 최소화해 IT 운영비를 절감시켜준다.

루프 장착형 냉각 장치를 통해 IT에 사용되는 전형적인 뒤에서 앞으로의 공기 라우팅을 구현할 수 있다. 더욱이 3kW까지 작은 출력도 구현할 수 있다.

LCU DX IT 냉각 장치는 유사한 콤팩트 디자인을 가지고 있으며 리던던트 유무 조건으로 3kW와 6.5kW 냉각 출력으로 이용가능하다. 공간을 절감하기 위해 내부 장치는 19인치 랙과 측면 패널 사이에 설치된다. 최대 가동 시간을 위해 디자인된 이 솔루션은 외부에는 2개의 장치를 가지고 있고, 내부에는 하나의 장치만을 가지고 있다. 이 장치에는 2개의 냉각 회로, 2개의 전원 공급 장치 및 2개의 개별 컨트롤러가 있는 열 교환기가 설치돼있다. 장애가 발생하거나 가동 시간 임계 값에 도달하면 자동으로 백업으로 전환되므로 24시간 가동해야 하는 IT 설비의 안정성이 증가한다. 이 시스템은 모든 장애를 리탈 CMC III 모니터링 솔루션으로 보고하게 되어있다. 결과적으로 장치가 전체 환경이 아닌 개별 랙을 냉각할 수 있기 때문에 에너지 효율을 극대화 할 수 있다.

물을 이용한 고성능 냉각

그 밖의 장비로 물 기반의 LCP CW 랙 및 열반형 냉각 시스템이 있다. 리탈은 이 포트폴리오에도 신규 제품인 높은 냉각 출력을 가진 IT 냉각 장치를 추가했다. 이 제품은 최대 55kW의 출력과 0.36m² 작은 설치 공간을 갖추고 있어 사용 가능한 공간을 최대한 활용할 수 있다. 유입수 온도를 높게 설정하면 간접적인 프리 쿨링을 보다 많이 활용할 수 있어 운영비가 절감된다. 이 솔루션은 사용된 LCP CW 글리콜 냉각수가 높은 물 반환 온도를 생성하므로 히트 펌프와 함께 배치할 수 있다.

습도가 높은 환경에서의 활용

이 장치의 특수 기능에는 일부 LCP 인라인 CW 모델에 사용된 혁신적인 스프레이 제거기를 이용한 향상된 응축수 관리가 포함된다. 결과적으로 이 솔루션은 습도가 높거나 유입수 온도인 낮은 곳에 이상적이다. 또한 신규 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 장착은 팬 장치를 공구 없이 교체할 수 있음을 의미한다.

모든 IT 시나리오를 위한 혁신적인 냉각

CEBIT에서 리탈은 개별 랙에서부터 엣지 컴퓨팅과 고성능 냉각에 이르는 신규 냉각 솔루션의 다양한 활용 시나리오를 소개했다. 여기서 방문객은 보안형 엣지 데이터 센터(SEDC; Secure Edge Data Center)에 적용된 콤팩트 LCU DX 공조 솔루션을 가까이에서 직접 경험할 기회를 가졌다.

리탈의 혁신적인 냉각 시스템과 솔루션에 대한 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 확인 가능:

www.rittal.com/de_de/it-configurator

(2,335 자)

이미지 설명

이미지 1 (fri180426310): 적합한 조건에서 자연 냉각하는 하이브리드 솔루션: 냉각 회로와 개별 물 회로를 모두 가진 신규 LCP DX/FC 하이브리드. 온도가 낮으면 자동적으로 간접 프리 쿨링을 가동한다. 이 비용 효율적인 솔루션의 핵심 구성 부품은 통합된 프리 쿨러가있는 외부 하이브리드 콘덴서이다.

이미지 2 (fri180426610): 고성능 냉각을 위한 공간 절약형 선택: 리탈의 물 기반 LCP CW 랙과 인라인 냉각 시스템은 IT 환경의 고성능 냉각을 위해 설계되었다. 이 제품은 최대 55kW의 출력과 0.36m² 작은 설치 공간을 갖추고 있다. 유입수 온도를 높게 설정하면 간접적인 프리 쿨링을 보다 많이 활용할 수 있어 운영비가 절감된다.

이미지 3 (fri180426700): 극한의 환경에도 배치 가능: LCP CW 냉각 시스템은 향상된 응축수 관리 기능을 가지고 있어 습도가 높거나 유입수의 온도가 낮은 곳에서 사용할 수 있다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤센(Hesse) 주 헤르본(Herborn)에 본사가 위치한 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)은 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라, 소프트웨어 및 서비스에 대하여 세계적인 선두 시스템 공급 기업으로 손꼽힌다. 운송 산업, 전력 발전, 기계 및 설비 엔지니어링, IT와 텔레콤 등 수직적 부문을 포함한 다양한 산업 및 IT 분야 전반의 세계 유수 고객사가 리탈이 만들어 낸 시스템을 적용하고 있다. 58개의 지사에서 만여 명의 직원이 전세계에서 활약하고 있다.

리탈의 광범위한 제품군에는 모듈형 인프라 솔루션부터 물리적 데이터 및 시스템 보안의 혁신적인 컨셉트를 보유한 에너지 효율적 데이터 센터가 포함된다. 리탈 오토메이션 시스템(Rittal Automation Systems)이 스위치기어 제조 자동화 시스템을 제안할 때 선두 소프트웨어 공급 기업 이플랜(Eplan)과 시디온(Cideon)의 통섭(統攝) 엔지니어링 솔루션의 공급으로 가치사슬을 완성한다.

1961년 독일 헤르본(Herborn)에서 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)에 속한 그룹 계열사 중에서 가장 큰 기업이다. 로 그룹은 18개의 생산시설, 78개의 자회사를 보유하고 전세계를 무대로 활약하고 있다. 로 그룹의 전체 계열사에는 11,500여명의 직원이 고용되어 있으며 2017년 한 해에 22억 유로의 총수입을 기록했다.

더 많은 정보는 www.rittal.co.kr과 www.friedhelm-loh-group.com에서 확인.