Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

리탈 11~25kW 신규 Blue e 칠러

더 적은 냉매로 똑똑한 냉각

리탈은 11~25kW 출력 등급의 새로운 "Blue e"칠러로 기계와 인클로저를 위한 자사의 냉각 기술을 크게 향상시켰다. 40% 적은 냉매를 사용한 신제품은 지속 가능한 환경 보전에 중요한 기여를 할 것으로 기대된다. 이와 함께 사용자는 정교한 온도 조절, 간단해진 운영 및 설치, 그리고 새로운 안전 기능으로부터 이점을 얻을 수 있다. 선조립 형태의 옵션 패키지는 빠른 구입이 가능해 정밀 제어 시스템, 높은 압력 요구 사항 또는 낮은 온도에서의 견고한 옥외 애플리케이션과 같은 모든 요구를 충촉할 수 있다.

2019년 06월 25일, 독일 헤르본 - 칠러에 의한 액체 재 냉각은 많은 산업 공정에서 원활한 운영을 위한 기본 요구 사항 중 하나이다. 예를 들어 인클로저 및 특히 공작 기계는 정밀한 금속 가공을 위해 정확한 온도 제어 기능이 있어야 한다. 그 외에도 작동 및 설치가 용이하고 최대한의 안전을 제공하는 솔루션이 필요하다. 사용자는 더 이상 기꺼이 긴 납기를 기다리려하지 않을것이다. 맞춤형 기술 솔루션은 규격품이면서 표준형으로 신속하게 이용할 수 있어야 한다. 마지막으로 고객이 지속가능성과 환경 친화에 중점을 두는 현상은 계속해서 증가하고 있다.

지속가능하고 환경 친화적인 냉각

신규 Blue e 칠러의 개발로 리탈은 이러한 모든 요구를 충족시키는 성숙한 솔루션 패키지를 제공할 수 있게되었다. 1.5~6 kW의 Blue e+ 칠러뿐만 아니라 Blue e칠러는 11~25kW 범위의 4가지 출력 등급과 1.5~6kW의 Blue e+ 칠러 외에 660 x 1265 x 1315 mm와 760 x 1265 x 1515 mm (WxHxD)의 두 가지 외함 크기로 강력한 산업 표준(IP 44, 전기)으로 사용할 수 있다. 마이크로 채널 기술을 사용하고 열교환 기의 매우 높은 핀 효율(작은 채널과 직경이 대략 1mm인 압출 알루미늄 프로파일)덕분에 이 장치는 이전보다 40% 적은 냉매를 사용한다. 열교환기가 100% 알루미늄으로 만들어지기 때문에 갈바니 부식은 일어나지 않는다.

필요에 따른 제어

팬과 컴프레서는 디지털 컨트롤러를 통해 중앙에서 제어된다. 이러한 방식으로 냉매의 온도를 정교하게 제어할 수 있다. 기본 히스테리시스는 ± 2K이지만 선택적으로 ± 0.25K의 정밀 제어(고압가스 바이패스)도 가능하다. 이렇게 하면 가공된 공작물에 문제 원인이되는 온도 변동을 방지하고 일관된 품질을 보장할 수 있다.

쉬운 사용

칠러 전면부에 있는 다국어, 산업용 터치 디스플레이 및 지능형 통신 인터페이스는 작동과 분석 모두를 용이하게 한다. 결과적으로 장치의 매개 변수화 뿐만 아니라 데이터 및 시스템 메시지의 판독이 명확하고 신속하게 수행되어 일반 텍스트로 표시된다. 오류 메시지는 세가지 단계(주의, 오류 그리고 유지 보수)로 우선 순위가 지정되고 표시된다.

재빠른 조립

Blue e 칠러는 연결 준비가 돼있으며 플러그 앤 플레이를 통해 신속하게 작동할 수 있다. 리프팅 아이 볼트는 포크 리프트 트럭 운반에 적합한 베이스/주추와 함께 운반을 용이하게 한다. 균일한 물 연결, 조절 가능할 오버플로 밸브(바이패스 밸브) 및 모든 부품에 대한 이상적인 접근성으로 장비 및 서비스 직원이 장치에서 쉽게 작업할 수 있습니다.

안전을 생각하다

통합된 오버플로 밸브는 consumer가 폐쇄되어 펌프가 작동할 때 냉각수 순환을 일정하게 유지한다. 이러한 점은 냉각수 펌프가 과부하되지 않도록 보호한다. 오버플로 밸브는 사용할 수 있도록 미리 장착돼 있고 50-Hz 또는 60-Hz 가동을 설정할 수 있다. 충전 레벨 모니터링 시스템은 최고 신뢰성과 향상된 가용성을 보장한다. 이 외에도 선택적 유량 모니터가 너무 낮으면 시스템의 오염이나 막힘과 같은 유압 오류를 초기 단계에서 감지할 수 있다.

빠르게 이용 가능한 옵션 패키지

추가 서비스로 리탈은 미리 구성된 옵션 패키지를 재고품으로 빠르게 공급하여 거의 모든 수요에 적합한 솔루션을 제공한다. 예를 들어 다중 회로 시스템에 성능 향상 펌프 (4 그리고 6 bar)를 사용할 수 있다. 필요한 경우 정밀 제어 시스템(고온가스 바이패스)을 사용하여 ± 2K에서 ± 0.25K까지 제어 정확도를 향상시킬 수 있다. 또한 Blue e 냉각기는  -20 °C 이하의 저온 영역용으로 준비 할 수 있다. 레이저 응용 분야뿐만 아니라 수냉식 응축기 또는 가열 장치가 장착 될 수 있으며 특수 페인트로 맞춤화 할 수 있다.

(2,156자)

이미지 설명

사진 1 (fri180430395.jpg): 40% 더 적은 냉매, 리탈의 신규 Blue e 칠러는 지속 가능한 환경 보전에 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.

사진 2 (fri190406600.jpg): 리탈은 11~25kW 급 Blue e 칠러를 이용한 기계 및 인클로저 냉각용 고도로 향상된 자사 칠러의 냉각 기술을 보유하고 있다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 반도체, 조선 등의 제조 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤르본(Herborn)에 본사를 두고 있는 리탈은 산업용 인클로저, 배전, 공조 및 IT 인프라와 소프트웨어 및 서비스 등의 솔루션을 공급하는 글로벌 선도 기업입니다. 리탈이 구축한 시스템은 기계 및 플랜트 엔지니어링, 식음료 생산과 IT 및 통신을 포함한 모든 글로벌 산업군의 90% 이상에서 찾아보실 수 있습니다. 세계 시장의 선두 기업 리탈이 제공하는 광범위한 제품에는 구성 가능한 인클로저가 포함되는데, 그 데이터는 전체 생산 프로세스에 적용할 수 있습니다.  최대 75% 더 적은 에너지와 CO2를 소비하는 지능형 리탈 냉각 솔루션은 생산 환경과 서로 통신하여 유지보수 및 서비스 컨셉을 예측 할 수 있게 합니다. IT 랙과 모듈형 데이터 센터부터 엣지와 하이퍼스케일 컴퓨팅 솔루션까지 모두 혁신적인 IT 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 선도적인 소프트웨어 공급 업체인 이플랜(EPLAN)과 시데온(Cideon)은 통섭적인 엔지니어링 솔루션을 제공하는 가치 사슬을 보완하고 리탈 자동화 시스템은 스위치기어 구축을 위한 자동화 시스템을 제공합니다. 리탈은 독일에서 24시간 이내에 필요에 따라 유연하고 효율적으로 정확하게 납품합니다.

1961년 헤르본에 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)의 가장 큰 자회사입니다. 프리드헬름 로 그룹은 세계 80개의 지사와 18개의 생산 공장을 운영하고 있습니다. 그룹 전체 임직원은 11,500여 명으로 2017년 25억 유로의 이익을 창출했습니다. 2018년에 리탈은 10년째 운영 중인 Top Employers Institute로부터 독일 주요 고용기업 중 하나로 선정되었습니다. 독일 전역의 조사에서 포커스 머니(Focus Money) 잡지는 2018년에 3년 연속으로 프리드헬름 로 그룹이 전국 최고의 직업 훈련 제공 기업 중 하나임을 확인했습니다.

자세한 내용은 www.rittal.co.kr및 www.friedhelm-loh-group.com을 방문하십시오.