ООО "РИТТАЛ"
125025 Россия, г. Москва

ул. Авиаконструктора Микояна д. 12 (4-й этаж)

+7 (495) 775 02 30

+7 (495) 775 02 39

info@rittal.ru

www.rittal.ru

Запрос IT Chiller

| Заказчик |
| --- |
| Наименование проекта |
| Адрес проекта |
| Интегратор |
| Контактное лицо по проекту/запросу |
| Адрес |
| Телефон/Факс |
| e-Mail |
| 1. | Серия чиллеров 3232ххх |
|  |  | IT Chiller (15 – 462кВт) |  | 460- 1150 кВт |

| 2. | Данные для расчета холодопроизводительность | Специальные требования в запросе |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Холодопроизводительность | KW | ( |
| 2.2. | Диапазон наружной температуры (min. / max. ) и расчетные параметры | °C | … / …, расчетное значение …°С |
| 2.3. | Температура воды подаваемой потребителю (стандартно +15°C) | °C | ( |
| 2.4. | только для водо-водяных систем охлаждения (первичный контур) | °C |  |
| 2.5. | Температурный перепад (по воде) на чиллере (стандартно 5С) | °C | 5 |
| 2.6. | Расход воды | л/мин | ( |
| 2.7. | Внешний располагаемый напор (если необходимо) | бар | ( |
| 2.8. | Содержание гликоля в охлаждающей жидкости (Стандартно 34%, до–20°C) | тип, % |  |
| 3. | Конфигурация чиллерного агрегата |  |
| 3.1. | Возд. конденсатор | да/нет |  |
|  | водяной конденсатор (не в группе 3232ххх) | да/нет | нет |
| 3.2. | Насосная группа (стандарт или инвертор) | 1 или 2 |  |
|  | Насосы для водяного конденсатора (не в группе 3232ххх) | 1 или 2 | нет |
| 3.3. | Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (стандарт или спец.значение) | dB(A) | Стандарт |
| 3.4. | Требуемое резервирование (формула) | да / нет |  |
| 3.5. | Аварийный подвод воды (из резервного источника водоснабжения) | да/нет | нет |
| 3.6 | Транспортировочный комплект | да/ нет |  |
| 3.7 | Антивибрационные опоры | да/нет |  |
| 4. | Конфигурация накопительного бака |  |
| 4.1. | Внутренний накопительный бак (с обвязкой) | да/нет |  |
| 4.2. | Внешний накопительный бак | да/нет | нет |
| 4.3. | Объём внешнего накопительного бака | л | - |
| 4.4. | Защита от атмосферных воздействий | да/нет |  |

| 5. | Конфигурация фрикулинга |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Фрикулинг, наличие | да/нет | ( |
| 5.2. | Исполнение фрикулинга | встроен/ наружн |  |
| 5.3. | Направление воздуха внешнего фрикулера | гор / верт |  |
| 5.4. | Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (стадарт или спец.значение) | dB(A) | стандарт |

| 6. | Конфигурация электропитания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Напряжение, тип | В | ( |
|  | Частота тока | Гц | ( |
| 6.2. | Карта интерфейса | SNMP / Modbus / нет |  |
| 6.3 | Комплект мониторинга эффективности | да/нет |  |

| 7. | Специфические требование (не стандартн. агрегат) |  |
| --- | --- | --- |
| муфты (Victaulic) да/нет Зимний комплект (работа до -40°С) да/нет Защитная решетка конденсатора да/нет дополнительные опции по необходимости (указать, описать, отменить)… |